### ЗАО «Социальное и промышленное строительство»

### ИНСТРУКЦИЯ

### ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КВАРТИРЫ

(НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ)

в многоквартирном 19,22,25-этажном 3-х секционном жилом доме, расположенном по адресу:  Московская

область, г. Одинцово, Можайское шоссе, дом №136А

### ВВЕДЕНИЕ

### Уважаемые жильцы и собственники нежилых помещений, мы создали данную инструкцию  специально для Вас. В ней Вы найдете описание строительных конструкций и инженерного оборудования, а также правила содержания квартир (нежилых помещений) и общественных помещений. В случае переезда на новое место жительства, данная инструкция со всеми документами на стационарное инженерное оборудование, установленное в квартире (нежилом помещении) должна быть оставлена в квартире (помещении).

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая инструкция по эксплуатации квартир и нежилых помещений разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и содержит необходимые данные для собственников (арендаторов) жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме с целью их эксплуатации.

Управляющая организация, привлеченная собственниками нежилых и жилых помещений для эксплуатации дома, а также сами собственники, несут ответственность за сохранность имущества и за надлежащую эксплуатацию здания в целом.

Собственник жилых и нежилых помещений обязан поддерживать помещения в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ними, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми и нежилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственниками помещений в многоквартирном доме.

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» граждане, юридические лица обязаны выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-градостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования, в том числе осуществлять техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий.

1.СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

•  железобетонные фундаменты - монолитная железобетонная плита толщиной 1200мм.;

•  конструкция здания – безригельный  каркас из монолитного  железобетона  с  ненесущими  наружными  стенами.

Вертикальные несущие элементы жёстко связаны с плитами перекрытий;

•  стены наружные – трехслойные: железобетон толщиной 220мм., базальтовая минераловатная плита толщиной 180мм., лицевой кирпич толщиной 120мм.,

двухслойные – полистирольный блок толщиной 295мм., лицевой кирпич толщиной 120мм.

•  внутриквартирные перегородки - толщиной 80 мм. из гипсовых пазогребневых плит;

•  лестницы – сборные железобетонные;

•  лифтовый узел – 2 пассажирских лифта,  1 грузовой.

•  кровля - рулонная.

### 2. ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИР

Переоборудование инженерных систем и перепланировка квартир в многоквартирных домах допускаются после получения разрешения на основании проектов, разработанных организациями или индивидуальными предпринимателями, имеющими свидетельство о допуске СРО к работам по подготовке проектной документации, в соответствии с постановлением администрации Одинцовского муниципального района от 22.04.2015г. № 570.

Не допускается переоборудование и перепланировка квартир:

- ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих и ограждающих конструкций жилого дома (фундаментов, колонн, перекрытий, вентиляционных шахт, наружных и внутренних стен и прочее);

- ведущие к нарушению прочности или разрушению межквартирных стен;

- ведущие к ухудшению работоспособности инженерных систем здания;

- ведущие к ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов;

- не отвечающие противопожарным требованиям к жилым зданиям;

- ухудшающие условия проживания всех или отдельных жильцов дома или квартиры;

- для использования квартир под нежилые цели без предварительного перевода их в состав нежилого фонда, в установленном законодательством порядке.

- ведущие к увеличению тепловой и электрической нагрузок, предусмотренных проектом.

Изменения, в количественных и качественных характеристиках квартир, полученные в результате их переоборудования или перепланировки, а также право собственности на измененные или вновь созданные при этом помещения должны быть зарегистрированы в государственных учреждениях юстиции, в установленном порядке.

Запрещено:

- самовольно устанавливать сплит-системы и спутниковые антенны

- самовольно занимать часть общего коридора в подъезде;

- ставить двери и замки на дверях в местах общего пользования;

- ставить замки на переходных лоджиях (отсекать путь эвакуации) и пр.

Так как межквартирный холл является общедомовой территорией необходимо согласовать перенос открывания входной двери наружу с владельцами соседних квартир. Оригинал согласования предоставляется в офис УК.

Лица, виновные в нарушении изложенного порядка переоборудования и перепланировки квартир, могут привлекаться к ответственности в соответствии с нормами жилищного законодательства и законодательства об административных правонарушениях.

### 3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Застройщик подтверждает, что по потребительским характеристикам многоквартирный жилой дом (далее – Дом) и расположенные в нем квартиры и нежилые помещения полностью соответствуют требованиям, установленным нормативно-правовыми актами, в том числе:

- заданию на проектирование многоквартирного жилого дома, подготовленного Заказчиком (Застройщиком);

- проектной документации на строительство Дома, получившей положительное Заключение государственной экспертизы.

Застройщик обязуется в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ) устранять за свой счет недостатки, причиной которых являются нарушения, допущенные при строительстве Дома, и выявленные (проявившиеся) в течение гарантийного срока, который составляет:

- на квартиру (помещение) - 5 (Пять) лет, начиная со дня ее (его) передачи;

- на инженерное и технологическое оборудование, входящее в состав квартиры (помещения) за исключением оборудования, на которое гарантийный срок установлен его изготовителем - 3 (Три) года, начиная с момента подписания первого передаточного акта о передаче объекта долевого строительства;

- на материалы, оборудование, комплектующие изделия квартиры (помещения), на которые гарантийный срок установлен их изготовителем – такому гарантийному сроку, установленному изготовителем, но не более 2 (Двух) лет с момента ввода Дома в эксплуатацию. Установленный изготовителем гарантийный срок на основные комплектующие квартиры и нежилого помещения  (смесители, запорную арматуру на сетях теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, гибкие подводки к смесителям и бачку унитаза, электроавтоматы, арматуру в смывном бачке, электроплиты, счетчики, двери и пр), в основном, составляет один год с момента ввода Дома в эксплуатацию.

Внимание!

В связи с особой конструкцией дома могут возникать в течение 5 лет усадочные нитевидные трещины в комнатах: в местах установки закладных деталей для светильника, в местах прокладки электропроводки; в кухнях: в местах установки розеток, в местах прокладки электропроводки, в местах примыкания стены к вентиляционному блоку.

Определения, используемые для целей настоящего гарантийного обязательства:

Недостаток – нарушение потребительских свойств Дома и квартиры (помещения), лишающее собственника возможности использовать её (его) по назначению.

Гарантийный случай – проявление Недостатка, связанное с нарушением требований, установленных нормативно-правовыми актами и документами, во время строительства Дома.

При выявлении Недостатка:

Собственник обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить письменное сообщение с указанием фамилии, имени, отчества, адреса квартиры, номера контактного телефона и подробным описанием Гарантийного случая в адрес управляющей компании, либо передать его через начальника участка.

Управляющая компания, получив сообщение о выявленных Недостатках, направляет его Застройщику.

Застройщик, получив сообщение о выявлении Недостатка, обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить об этом организацию, выполнявшую работу, в которой выявлен Недостаток (далее – Подрядчик), после чего предварительно согласовав с собственником, Подрядчиком и управляющей компанией дату и время (рабочие дни и рабочее время), обязан прибыть для установления причины возникновения Недостатка (составления акта). Общий срок для прибытия Застройщика (его представителя) составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента получения сообщения от собственника.  Если собственник не имеет возможности обеспечить встречу в указанный срок, либо препятствует ей, срок продлевается на соответствующий период. Неявка представителей Подрядчика и (или) управляющей компании не является препятствием для составления акта.

Стороны составляют акт обследования с указанием характера Недостатка и его наиболее вероятной причины возникновения. При отказе одной из сторон от подписания акта, в нем делается соответствующая отметка.

Застройщик в течение 7 (Семи) рабочих дней после составления акта обследования обязан вынести решение о признании (или непризнании) Недостатка Гарантийным случаем, о чем уведомить собственника. В случае признания Недостатка Гарантийным случаем, Застройщик обязан в уведомлении указать дату (или период) начала устранения и сроки устранения Недостатка в рабочих днях. Устранение Недостатка осуществляется силами Застройщика, либо привлеченного им третьего лица, или силами Подрядчика. Работы по устранению Недостатка выполняются в рабочие дни в рабочее время. Собственник обязан не препятствовать выполнению работ по устранению Недостатка. В случае, если собственник препятствует их выполнению, Застройщиком, либо привлеченным им третьим лицом, или Подрядчиком составляется соответствующий акт, а сроки устранения Недостатка продляются на соответствующий период. После устранения Недостатка составляется акт о его устранении, который подписывается собственником и лицом, его устранившим.

Риск наступления ухудшения Недостатка, связанного с неисполнением обязанности,  возлагается на собственника.

Недостатки, по которым Застройщик не несет гарантийные обязательства:

- дефекты, не являющиеся скрытыми и не отраженные при приемке квартиры (помещения) в акте приемки-передачи;

- повреждения или недостатки (дефекты), которые возникли в ходе нормального износа квартиры (помещения);

- дефекты, возникшие в результате нарушения собственником требований нормативно-технических документов, проектной документации, а также иных обязательных требований к процессу эксплуатации квартиры (помещения);

- дефекты, вызванные ненадлежащим ремонтом квартиры (помещения), проведенным самим собственником или привлеченными им третьими лицами;

- недостатки (дефекты) в материалах, приобретенных собственником самостоятельно (обои, краска, напольное покрытие, инженерное оборудование и пр.);

- износ уплотнителей, в т.ч. сантехнических приборов, оборудования и дверей;

- повреждения и (или) преждевременный износ, которые возникли вследствие неквалифицированного (грубого) обращения с оборудованием, сервисных или ремонтных работ, произведенных в течение гарантийного срока третьими лицами или самим собственником (квартиры) помещения;

- - дефекты, возникшие в результате несоблюдения собственником обязанности по проведению сервисных работ, необходимых для функционирования оборудования;

- - дефекты, возникшие в результате несоблюдения собственником обязанности по проведению эксплуатационного обслуживания помещений;

- - недостатки (дефекты), возникшие вследствие неправильной эксплуатацией помещений и оборудования (например - заклеивание вентиляционной решетки и пр.);

- - дефекты, возникшие в результате самовольной перепланировки или переустройства квартиры (помещения) собственником или привлеченными им третьими лицами;

- - дефекты, вызванные действием обстоятельств непреодолимой силы;

- - надуманные дефекты, вызванные необоснованным завышением требований к качеству;

- - дефекты, обнаруженные после завершения гарантийного срока.

### 4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМАХ КВАРТИР И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Электроосвещение, электрооборудование.

Электропитание квартир выполнено кабелями проложенными в стояках от этажных учетно-распределительных щитов. Линии питания квартир-однофазные трехпроводные, выполнены кабелем ВВНнгLS 3х(1х10) в трубах ПНД д.32.

В каждом квартирном модуле этажного щита устанавливается комбинированный автоматический выключатель с устройством защитного отключения с дифференциальным током срабатывания 0,3 А.

В квартирах устанавливаются квартирные щитки с вводным рубильником, автоматическими выключателями дифференциального тока, розетками.

Учет расхода электроэнергии предусматривается двух типов: общедомовой учет приборами вводно-распределительного устройства и расчетный учет квартирными приборами. Проектом предусматривается установка 3-х фазных электросчетчиков общедомового учета, подключаемых через трансформаторы тока и однофазных электросчетчиков прямого включения типа Меркурий.

Выделенная мощность на каждую квартиру 10 кВт.

Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение. Для освещения  лестничных маршей, коридоров, лифтовых холлов, этажных мусорокамер, переходных балконов  и входных групп применены светодиодные светильники. Для управления  освещением входных групп, рабочего освещения лестничных маршей, лифтовых холлов, коридоров предусмотрен датчик освещенности, что позволяет контролировать освещенность и своевременно производить включение/отключение светильников.

В помещениях ванных комнат квартир предусматривается система дополнительного уравнивания потенциалов из отдельно прокладываемых от квартирных щитов проводников сечением 4 мм кв. и коробок уравнивания потенциалов, устанавливаемых в ванных комнатах (КУП).

ВНИМАНИЕ!!! Проект электроснабжения квартир и нежилых помещений выполняется отдельно, организацией имеющей лицензию.

Проект электроснабжения необходимо согласовать со службой эксплуатации и застройщиком - перед началом работ.

Наружное освещение многоэтажного жилого дома выполнено от щита ЯУО, который установлен в БКТП-515136. Установлены опоры осветительные марки ОМ (хц) со светодиодными светильниками 1LED60Вт.

Собственник жилья должен обеспечивать исправность своих электроустановок. При эксплуатации электрооборудования собственник жилья не имеет права:

осуществлять замену аппаратов защиты (автоматических выключателей) на другие, с завышенными номинальными токами;      подключать электрическую нагрузку больше предусмотренной на квартиру;

включать в розеточную сеть электроприборы с нарушенной изоляцией; использовать провод (кабель) меньшего предусмотренного нормами сечения при прокладке дополнительных электрических линий.

Условия подключения:

1.Выполнить проект электроснабжения в соответствии с требованиями действующих ГОСТ, Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ) и других нормативных документов организацией, имеющей свидетельство СРО на данный вид проектирования.

Рассмотреть проектом вопросы: потерь и качества напряжения в сети, обоснования применения электронагревательного оборудования, систему уравнивания потенциалов, установку реле приоритета нагрузок.

2.Проект согласовать со службой эксплуатации жилого дома.

3.Перед началом проведения проектно-изыскательских работ, запросить необходимые для проектирования технические данные электрических сетей.

а.) Ввод в квартиру осуществляется по 1-х фазной линии.

б.) В этажном щите на вводе в квартиру установлен выключатель нагрузки ВН-50 А, электросчетчик типа «Меркурий 200»

в.) На вводе в квартиру необходимо устанавливать  рубильник с характеристикой «С» и номинальным током 50 А.

г.) Следует применять провода и кабели с медными жилами. Сечение жил групповых линий освещения должно быть не менее 1,5 мм2, розеточных групповых линий не менее 2,5 мм2, групповой линии электроплиты не менее 6,0 мм2. Сечение проводов должно быть выбрано с учетом возможного увеличения нагрузки электроприемников на 50%. Линии групповой сети, прокладываемые от квартирного щитка до светильников, штепсельных розеток и стационарно установленного электрооборудования должны выполняться трехпроводными (фазный, нулевой рабочий и защитный проводники). На однолинейной схеме должен быть приведен расчет нагрузок по фазам, несимметричность распределения нагрузок по фазам не должна превышать 20%.

д.) Электропроводка должна обеспечить возможность легкого распознания по всей длине

проводников по цветам:

-голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего проводника (N),

-двухцветной комбинации желто-зеленого цвета - для обозначения нулевого защитного проводника (РЕ),

-любого другого цвета - для обозначения фазного проводника (L).

Соблюдение расцветки проводников является обязательным.

е.) В ванных комнатах и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах. В этих помещениях обязательным является выполнение системы выравнивания потенциалов с под ключением к РЕ - проводнику квартирного щитка.

ж.) В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, розеточные сети вне помещений, теплый пол обязательной является установка УЗО с током утечки не более 30 мА и указанием его типа; в особо опасных помещениях (ванная, с/у) обязательна установка УЗО с током утечки не более 10 мА.

з.) При установке УЗО и автоматических выключателей должны выполняться требования селективности.

и.) Все изделия и материалы, используемые при монтаже электрооборудования должны иметь соответствующие сертификаты и паспорта с указанием технических характеристик, инструкции по монтажу и руководства по эксплуатации. Подключение электроприборов должно производиться в соответствии с инструкциями изготовителя.

4.Электроустановки, электропроводка должна монтироваться в соответствии с требованиями действующих ПУЭ, « Строительных норм и правил» и других нормативных документов организацией, имеющей свидетельство СРО на выполнение монтажных, наладочных работ и приёмо-сдаточных испытаний.

5.Перед началом проведения электромонтажных работ необходимо подписать заявление - обязательство о соблюдение «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» на период проведения электромонтажных работ.

6.После завершения электромонтажных работ, владелец принимает электроустановку в квартире совместно со службой эксплуатации и подписывает «Акт сдачи - приёмки электромонтажных работ», а также сдаёт щит механизации сотруднику службы эксплуатации.

7.После подписания «Акт сдачи - приёмки электромонтажных работ» оформляется «Акт балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок».

8.Включение электроустановок на напряжение 0,4 кВ будет произведено после выполнения настоящих технических условий и предъявления папки с копиями следующих документов:

-письменное заявление потребителя о готовности установки к вводу в эксплуатацию.

-согласованный проект электроснабжения квартиры.

-акт балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок.

-исполнительные схемы электроснабжения.

-акт - освидетельствования скрытых работ.

-технический отчёт испытательной лаборатории по испытаниям электроустановок зданий с копией свидетельства о регистрации.

-акт сдачи - приёмки электромонтажных работ.

-паспорта, тех. описание и инструкции по монтажу, сертификаты соответствия на оборудование и материалы.

-гарантийные обязательства организации производившей электромонтажные работы.

9.Потребителю не разрешается подключать электрическую нагрузку сверх разрешённой, увеличивать значение токов плавких вставок предохранителей и других защитных устройств, определённых проектом.

Системы связи.

Внимание: Запрещается устанавливать на крыше и на фасаде дома без согласования с эксплуатирующей организации индивидуальные антенны телевещания.

Вентиляция.

В жилых зданиях предусмотрена вентиляция с естественным побуждением. Квартиры обеспечиваются естественной вентиляцией через вентиляционные каналы (вытяжные отверстия каналов), расположенные в кухнях и санузлах. Естественная вентиляция жилых помещений должна осуществляться путем притока наружного воздуха через форточки, регулируемые оконные створки.

Не допускается заклеивать вытяжные вентиляционные решетки или закрывать их предметами домашнего обихода.

Не допускается занижение диаметра проходных отверстий естественной вентиляции.

Для нормальной работы системы вентиляции квартиры и поддержания в помещениях допустимой влажности необходим постоянный приток свежего воздуха с улицы (периодически осуществлять проветривание помещений), который обеспечивается с помощью открывания регулируемых оконных створок, форточек.

Без притока свежего воздуха работа системы вентиляции нарушается, влажный воздух не удаляется из квартиры, тем самым нарушается микроклимат в квартире. Пластиковые окна, установленные в Вашей квартире, отличаются высокой герметичностью и в закрытом состоянии пропускают очень мало воздуха.

Благодаря своей высокой герметичности пластиковые окна защищают Ваше жилище от уличного шума, сберегают энергию, необходимую для отопления. С другой стороны, плотно закрытые пластиковые окна препятствуют «естественным» сквознякам, что сильно затрудняет отвод излишней влаги из помещения.

Чтобы исключить конденсацию влаги на ограждающих конструкциях необходимо осуществлять проветривания помещений:

- утром, днем, вечером по 5-10 минут при широко открытом окне и при открытой створке лоджии;

- непрерывно при приготовлении пищи, стирке, ремонте (при приготовлении пищи дверь в это помещение по возможности должна быть закрыта, а окно приоткрыто на проветривание);

- длительно после купания, влажной уборки, ремонта.

- не допускается демонтаж, изменение конфигурации какого-либо вентиляционного оборудования.

- не допускается устанавливание дополнительного оборудования для вентиляции и кондиционирования без соответствующего согласования с управляющей компанией.

Установка наружного блока системы кондиционирования согласовывается в УК.  Перед началом проведения монтажных работ необходимо предоставить в службу эксплуатации проект системы вентиляции и кондиционирования для согласования, разработанный организацией имеющей соответствующий допуск. Все работы по устройству внутриквартирных систем вентиляции и кондиционирования выполняются организациями, имеющими допуск на проведение данных видов работ. Оборудование и материалы, используемые для проведения работ должны иметь сертификаты соответствующие Российским стандартам. Дренаж от наружных блоков системы кондиционирования, имеющих возможность работы в режиме теплового насоса (обогрева) и внутренних блоков выводится в стояк системы дренажа. Дренаж от внутренних блоков может подсоединяться к системе канализации квартиры через гидрозатвор. Проходы электрических кабелей, фреонопроводов, дренажа через наружные стены должны производиться через гильзы, пространство между коммуникациями и гильзой заделывается противопожарной пеной. На фреонопроводах должна быть предусмотрена тепловая изоляция. Подсоединение сети вытяжных воздуховодов квартиры должно выполняться только к существующим каналам спутникам вентблоков.

Запрещается:

1.Приступать к производству работ по вентиляции и кондиционированию без проекта согласованного с управляющей компании.

2.Демонтаж, переустройство существующих вентиляционных блоков и вентиляционных каналов.

3.Производить в монолитных участках стен, колонн и пилонов устройство штроб под разводку коммуникаций систем кондиционирования и вентиляции (фреонопроводов, дренажных трубопроводов, воздуховодов, электрических кабелей).

Центральное отопление.

Изменение температуры теплоносителя в системе отопления здания предусматривается автоматически, в зависимости от температуры наружного воздуха. Оборудование располагается в автоматизированном тепловом узле, который расположен в подвале здания.

В квартирах выполнена автономная разводка системы отопления, которая подключена к стоякам отопления через запорную арматуру.

Рекомендации по эксплуатации отопительных приборов:

- Перед началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца эксплуатации приборов отопления необходимо их очищать от пыли;

- Не допускается закрывать конвекторы пеленками и другими вещами, снимать экраны с конвекторов, что препятствует нормальной конвекции теплого воздуха в помещениях и прогреву ограждающих конструкций;

- Не допускается оказывать значительные нагрузки на приборы отопления (нельзя, например, вставать на них);

- Не допускается заменять отопительные приборы, увеличивать поверхность или количество отопительных приборов без специального разрешения организации, обслуживающей жилой дом, так как любое вмешательство в систему отопления приводит к ее разбалансировке;

- Не допускается заделывать системы теплоснабжения в конструкции стен, зашивать другим материалом

- Не допускаются установка отопительных приборов и прокладка систем отопления на балконах и лоджиях.

- Не допускается полное отключение систем отопления жилых помещений во время отопительного сезона (снижение внутренней температуры жилых помещений ниже +10 градусов ведёт к промерзанию наружных стен, стыков, примыканий оконных блоков).

Оборудование, установленное в квартире, не может быть демонтировано, снято самостоятельно.

При проведении работ по замене приборов отопления необходимо:

1.Обратится с письменным заявлением в эксплуатирующую компанию, о начале проведения работ по замене приборов отопления в квартире.

2.Согласовать в службе эксплуатации	проект (эскиз) отопления квартиры.

3.Заменяемый прибор отопления должен не превышать теплоотдачу действующего прибора отопления. Значение рабочего и предельного давления устанавливаемого прибора, должно быть не менее установленного.

4.После выполнения работ по устройству стяжки пола и отделочных работ по стенам, строительным организациям требуется выполнить эскиз с привязкой к стенам, прохождения трубопроводов системы квартирного отопления, во избежание повреждения труб при дальнейших работах с покрытием пола (при применении сверления). Эскиз по привязке трубопроводов и проект системы отопления передается службе эксплуатации.

5.Выполнить опрессовку системы, с предоставлением акта в службу эксплуатации.

6.Обратится с письменным заявлением об окончании установки приборов отопления.

7.Оплатить работы по согласованию проекта, проверке расчетов заменяемых приборов отопления.

Водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование.

Обеспечение горячей водой осуществляется от индивидуального теплового пункта.

На подводках в каждую квартиру после запорной арматуры и фильтров установлены счетчики расхода холодной и горячей воды,

Жилой дом оборудован противопожарным водопроводом. Стояки с присоединенными к ним пожарными кранами, расположены в холлах. Пожарные краны помещены в пожарных шкафах; на каждом этаже находится кнопка, от нажатия на которую во время пожара включаются пожарные насосы.

Прочистка канализационной сети в случае засора производится через ревизии, подводок - через прочистки и сифоны.

Рекомендации по эксплуатации. Собственники квартир обязаны:

- Содержать в чистоте унитазы, раковины моек на кухне, умывальники и ванны. Ванны
эксплуатировать в соответствии с инструкцией производителя;

- Не допускать поломок установленных в квартире санитарных приборов и кранов;

- Оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов и
механических нагрузок;

- Оберегать полиэтиленовые трубы от воздействия высоких температур, механических
нагрузок, ударов, нанесения царапин;

- При обнаружении неисправностей немедленно принимать возможные меры к их
устранению.

- Не допускается красить полиэтиленовые трубы и привязывать к ним веревки;

- Не допускается выливать в унитазы, раковины и умывальники легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты;

- Не допускается бросать в унитазы песок, строительный мусор, гипсовые и цементные вяжущие, тряпки, кости, стекло, металлические, деревянные и прочие твердые предметы;

- Не допускается чистить поверхность полиэтиленовой трубы, используя металлические щетки;

- Не допускается использовать санитарные приборы в случае засора в канализационной сети.

- Не допускается демонтаж предусмотренной проектом арматуры (краны, фильтры, редукторы, обратные клапаны)  холодного и горячего водоснабжения.

- Не допускается демонтаж перемычек циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения. Занижение проходного диаметра отсекающей запорной арматуры полотенцесушителя.

- Ответственность за оборудование полностью лежит на собственнике, который обязан следить за его работоспособностью и производить профилактическое и (при необходимости) сервисное обслуживание, не реже чем 2 раза в год, что необходимо для предотвращения аварийных ситуаций.

- Не допускается использование отопления и  горячего водоснабжения для устройства теплых полов.

Эксплуатация индивидуальных (квартирных) узлов учёта коммунальных ресурсов.

- Надлежащая техническая эксплуатация приборов учета, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником.

- Ввод прибора учёта (документальное оформление) в эксплуатацию осуществляется при заключении договора на обслуживание с Управляющей организацией.

- Собственник обязан предоставить доступ обслуживающей организации в жилое (нежилое) помещение для сверки «нулевых» показаний приборов учёта. Плановый контроль осуществляется 1 раз в 3 месяца или по договорённости с собственником. В случае отказа собственника в предоставлении доступа, приборы учёта не считаются коммерческими и, исходя из нормативов потребления, производится перерасчёт.

- В случае установки факта несанкционированного подключения к коммунальным услугам, составляется двухсторонний акт, и, исходя из проектных, производится перерасчёт расчётных норм потребления за весь период с момента последней контрольной проверки.

Лифты.

Лифт - стационарная грузоподъемная машина периодического действия, предназначенная для подъема и спуска людей и (или) грузов в кабине, движущейся по жестким прямолинейным направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15°.

В каждом подъезде установлены 3 лифта: (2 пассажирских и 1 грузовой).

Внимание:

- Не допускается перегрузка лифтов, загрязнение и повреждение кабин лифтов.

### 5. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Владельцы квартир и нежилых помещений должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических правил:

- содержать в чистоте и порядке жилые и подсобные помещения, балконы, лоджии;

- соблюдать чистоту и порядок в подъезде, кабинах лифтов, на лестничных клетках и в других местах общего пользования;

- производить чистку одежды, ковров и т.п. в отведенных местах;

- своевременно производить текущий ремонт жилых и подсобных помещений в квартире и целом в доме.

Общие рекомендации:

- Если на лоджиях посажены цветы, во избежание загрязнения ограждения лоджии и
нижерасположенных лоджий, ящики следует устанавливать на поддоны и не допускать вытекания воды из поддонов при поливке растений;

- Пользование телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими
громкоговорящими устройствами допускается при условии слышимости, не нарушающей покоя жильцов дома;

- Содержание собак и кошек в отдельных квартирах допускается, при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил и правил содержания собак и кошек в городе. Содержание на балконах и лоджиях животных, птиц и пчел запрещается;

- Граждане обязаны бережно относиться к объектам благоустройства и зеленым насаждениям, соблюдать правила содержания придомовой территории, не допускать ее загрязнения.

- Парковка автотранспорта на газонах запрещена.

- Работы по переустройству помещений должны выполняться в строгом соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном порядке.

- В жилых домах запрещается производство работ:

- в воскресные и нерабочие праздничные дни;

- ранее 8 и позднее 20 часов;

- с применением оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого уровня шума и вибрации;

- без специальных мероприятий, исключающих протечки в смежные помещения, образование трещин и разрушение стен и потолков;

- с загромождением и загрязнением строительными материалами и отходами эвакуационных путей и других мест общего пользования;

- с использованием пассажирских лифтов для транспортировки строительных материалов и отходов.

Внимание:

- Не допускается хранить в квартирах и местах общего пользования вещества и предметы, загрязняющие воздух;

- Не допускается курение в местах общего пользования: в подъездах, лифтовых холлах и на лестничных клетках жилого дома;

- Не рекомендуется в первые два года эксплуатации располагать мебель и вешать ковры к торцевым наружным стенам (для достаточного обогрева наружных торцевых стен и предотвращения появления сырости и плесени на поверхностях наружных стен.

- Не допускается на придомовой территории производить мойку автомашин и иных
транспортных средств, сливать бензин и масла, регулировать сигналы, тормоза и двигатели;

- Не допускается выполнение в квартире работ или совершение других действий, приводящих к порче жилых помещений, либо создающих повышенный шум или вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания граждан в других квартирах.

- 6.СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ КВАРТИРЫ (ПОМЕЩЕНИЯ)

Стены

Конструкция стен выполнена из железобетона толщиной 220мм., и кладки наружных стен двух видов.

Выше уровня земли наружные стены двухслойные – полистирольный блок толщиной 295мм., лицевой кирпич толщиной 120мм.

С внутренней стороны полистиролбетонные блоки необходимо защитить цементно-перлитовой штукатуркой толщиной 20(30)мм. по сетке из стекловолокна, возможна обшивка листами ГВЛ в 2 слоя с соблюдением технологии.

Перегородки – гипсовые пазогребневые плиты толщиной 80мм., в санузлах – гидрофобизированные. Для подготовки поверхностей перегородок под отделку рекомендуется использовать грунтовку  «КНАУФ-Тифенгрундтм», поставляемую предприятиями группы КНАУФ.

В помещениях, где поверхности из пазогребневых плит подвержены непосредственному воздействию влаги, их следует защищать гидроизоляционной мастикой «КНАУФ-Флехендихттм», а  в местах сопряжений плит между собой и с полом рекомендуется применить самоклеющуюся уплотнительную гидроизоляционную ленту «КНАУФ-Флехендихтбанда».

Пластиковые окна

Оконные и балконные дверные блоки из поливинилхлоридных профилей с двухкамерными стеклопакетами.

Оконные блоки из ПВХ-профиля оборудованы поворотно-откидным устройством с функцией щелевого проветривания, которое управляется единой ручкой:

- При открывании и закрывании створки ручку следует поворачивать только при закрытой створке, придерживаемой рукой. Когда окно открыто, изменять положение ручки запрещается.

- Чтобы открыть (распахнуть) створку окна, ручку поворачивают на 90 градусов в горизонтальное положение. При повороте ручки закрытую створку слегка прижимают к раме другой рукой (чуть выше ручки). Затем, потянув за ручку, створку распахивают (сплошной режим - поворотное открывание).

- Для перевода створки из закрытого положение в откидное (поворот створки относительно нижней горизонтальной оси, положение «Откинуто») ручку поворачивают вертикально на 180 градусов вверх, затем, потянув за ручку, поворачивают створку относительно нижней горизонтальной оси на заданный изготовителем угол (не более 10 градусов) (откидной режим).

- Для запирания створки из открытого или откидного положения ее сначала закрывают и, придерживая створку рукой, поворачивают ручку вертикально вниз (положение «Закрыто»).

- Для перевода створки в положение «Проветривание» ручку поворачивают из положения «Откинуто» в положение «Проветривание» на 45 градусов. При этом створка окна (после небольшого поворота относительно нижней горизонтальной оси) фиксируется, будучи неплотно прижатой к раме окна вверху. Зазор между рамой окна и створкой (в верхней части) в данном режиме может составлять от 5 до 10 мм и регулируется небольшим поворотом ручки (щелевой режим).

- Для того, чтобы закрыть окно, из режима «Проветривание» створку окна необходимо сначала прижать рукой раме окна, затем повернуть ручку в положение «Закрыто».

Пластиковые окна рассчитаны на исправную службу в течение многих лет при условии их правильной эксплуатации. Современное окно - это сложная система различных взаимодействующих между собой элементов, которые в процессе эксплуатации требуют определенного ухода.

Пыль, находящаяся в большом количестве в атмосфере города, оседая на механизмах окон, оказывает негативное влияние на их работоспособность. Если своевременно не чистить и не смазывать все движущиеся составные части фурнитуры окон, не ухаживать должным образом за резиновыми уплотнителями, окна могут потерять свои функциональные свойства уже через непродолжительное время.

Рекомендации по эксплуатации:

В процессе эксплуатации  собственник должен в обязательном порядке не реже двух раз в год (весной и осенью) производить следующие работы по техническому обслуживанию окон:

- Осуществлять проверку надежности крепления деталей фурнитуры. При необходимости подтянуть крепежные шурупы.

- Очищать механизмы окон от пыли и грязи. При этом необходимо использовать только чистящие средства, не повреждающие антикоррозийное покрытие металлических деталей.

- Осуществлять регулировку фурнитуры, замену поврежденных и изношенных деталей (регулировка фурнитуры, особенно в области нижних петель и ножниц, а также замена деталей и снятие навеса створки должна проводиться специалистами).

- Смазывать все подвижные детали и места запоров поворотно-откидной фурнитуры маслом (например, машинным маслом), не содержащим кислот или смол.

- Очищать от грязи и протирать специальными средствами резиновые уплотнители на створках окон.

- Очищать окна и подоконники с помощью мягкой ткани, обычного мыльного раствора или специальных моющих средств для пластиков, не содержащих растворителей, ацетона, абразивных веществ, кислот. Для очистки окон нельзя применять царапающие мочалки, чистящие средства, содержащие абразивную крошку (типа «Пемолюкс»), кислоту, щелочь, растворитель или ацетон, стиральный порошок. Для предотвращения образования статического электричества, притягивающего пыль, поверхности обрабатывают раствором антистатика.

- С целью поддержания в помещениях допустимой влажности и нормативного воздухообмена, необходимо периодически осуществлять проветривание помещений с помощью открывания оконных створок (разрешено использовать при температуре наружного воздуха выше "нуля" следующие режимы открывания: сплошной, откидной или щелевой, а при температуре наружного воздуха ниже "нуля" разрешен для постоянного пользования только режим щелевого открывания и для кратковременного (залпового) - режим сплошного открывания.

- Необходимо следить за чистотой направляющих поверхностей. Для мытья алюминиевого профиля (лоджии) достаточно использовать слабый мыльный раствор.

- Во избежание нежелательного отпотевания и как следствие дальнейшего образования наледи на стеклах (системы остекления лоджии) в зимнее время года необходимо при открывании окна (балконной двери) в комнате (выходящего на лоджию) приоткрывать как минимум одну створку системы остекления лоджии на 10-15 см, если не открывать створку системы остекления лоджии, то теплый (влажный) воздух, выходя из квартиры через окно, или другие устройства, преобразуется в конденсат на стеклах системы остекления лоджии и замерзает.

- Не допускается самостоятельно демонтировать или снимать створки на лоджии, осуществлять ремонт механизмов.

- Не допускается производить очистку направляющих металлическими предметами.

- Не допускается попадания в механизмы и фурнитуру песка и строительного мусора.

- Не допускается использовать растворители и другие щелочные средства для мытья алюминиевого профиля и пластиковых окон.

В каждом пластиковом окне предусмотрены водоотводящие каналы для вывода наружу скапливающейся внутри влаги. Водоотводящие каналы расположены в нижней части рамы; их можно легко обнаружить, открыв створку. Необходимо следить за состоянием этих каналов, и периодически, не реже двух раз в год, очищать их от грязи.

Эластичные резиновые уплотняющие прокладки в притворе створок изготовлены из современного материала. При неправильном уходе резина может трескаться и терять эластичность. Поэтому необходимо два раза в год очищать резиновый уплотнитель от грязи и пыли. После очистки его необходимо смазывать специальными средствами (можно касторовым маслом, силиконовой смазкой). Используйте для обработки хорошо впитывающую ткань.

На окна установлена высококачественная фурнитура. Она гарантирует удобство и комфорт при использовании, безупречное функционирование и долговечность при условии правильной эксплуатации.

- Не допускается касание штор подоконников, чтобы не препятствовать конвекции горячего воздуха от отопительного прибора для обогрева окон, чтобы не было конденсации влаги на окне.

- Не допускается самостоятельно проводить ремонт оконных и дверных блоков.

- Не допускается попадания посторонних предметов между рамой и створкой окон, балконных дверей, а также в подвижные узлы.

- Не допускается вешать на створки окон, балконных дверей одежду или другие посторонние предметы.

Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей, их причины и способы устранения:

| Неисправность | Возможные причины | Рекомендации по устранению |
| --- | --- | --- |
| Оконная ручка разболталась | Издержки, возникающие в процессе эксплуатации | Приподнять находящуюся под ней планку, повернуть ее и затянуть винты |
| Верхняя петля вышла из зацепления | Неправильный порядок открывания поворотно-откидной створки | Прижать верхний угол створки к раме (в районе петли) и повернуть ручку в положение "Створка откинута" |
| Тугой поворот ручки | Створка сильно зажата | Отрегулировать прижим |
|  | Фурнитура не смазана | Смазывать фурнитуру |
| Продувание | Неплотный прижим | Перевести фурнитуру в режим максимального прижима |
|  |  | Смазать резиновый уплотнитель |
| Образование конденсата | Повышенная влажность | Проветривать помещения |
|  | Низкая температура помещения | Соблюдение температуры в помещениях не ниже +21 С |
|  | Неисправная вентиляция | Проверить работу вентиляционных каналов |
|  | Перекрыт поток теплого воздуха | Не заставлять подоконники, не завешивать окна |

Важно! В случае, если установлено остекление балконов, то при «косом ветре и дожде» возможно попадание влаги н балкон, так как герметичность конструкции не предусмотрена проектными решениями.

Двери

Входные (квартирные) деревянные двери.

Рекомендации по эксплуатации:

- Не допускайте воздействия избыточной влаги на дверь, не вешайте на дверь влажное белье, так как это повлечет за собой расслоение конструкции дверного полотна.

- Фурнитуру двери (замки, петли) необходимо раз в год смазывать маслом для швейных машин.

- Удаление пыли, пятен с поверхности дверей нужно производить только ветошью (мягкой тканью), смоченной в мыльной воде.

- Избегайте грубого механического воздействия на дверь, т.к. могут появиться сколы, задиры, потертости, и, как следствие, ухудшение внешнего вида изделия.

- При проведении ремонта в помещении, где установлены двери, их следует защитить от попадания отделочных материалов с помощью полиэтиленовой пленки.

- Не допускайте попадания на дверь кислот и щелочей.

Покрытия полов

Полы выполнены из монолитной железобетонной плиты толщиной 200мм.

Не допускается глубокого штробления плиты перекрытия, до оголения арматуры.

При выполнении работ по устройству полов, необходимо выполнить работы по шумоизоляции и гидроизоляции полов.

Финишный слой полов в квартирах рекомендуется выполнить по стяжке из цементно-песчаного раствора марки 150 толщиной 40мм., ниже шумоизоляция – слой керамзитового песка плотностью 600 кг\куб.м. толщиной 30мм.

Финишный слой полов в санузлах и ванных рекомендуется выполнить по стяжке из цементно-песчаного раствора марки 150 толщиной 40мм., гидроизоляция – строительная полиэтиленовая пленка в два слоя, ниже шумоизоляция – слой керамзитового песка плотностью 600 кг\куб.м. толщиной 20мм.

Застройщик рекомендует пригласить инспектора строительного контроля Застройщика на приёмку и испытания выполненных работ.

### 7. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Основные понятия:

Первичные средства пожаротушения - переносные или передвижные средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;

Пожарный извещатель - техническое средство, предназначенное для формирования сигнала о пожаре;

Система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста;

Эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;

Эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эксплуатации людей при пожаре;

Эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей, непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.

Обеспечение пожарной безопасности:

Каждый объект защиты имеет систему обеспечения пожарной безопасности. Целью обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Пожарная безопасность обеспечивается при помощи:

- Объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага. В здании, для защиты от проникновения огня, используются противопожарные двери, ограждающие лестничную клетку и лифтовой холл;

- Эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре. Для обозначения направлений эвакуации в случае пожара существует план эвакуации людей из здания. В жилом доме эвакуация при пожаре осуществляется через лифтовый холл, незадымляемую лестничную клетку;

- Первичных средств пожаротушения. В здание выполнен противопожарный водопровод с пожарными кранами, расположенных в пожарных шкафах в межквартирном коридоре каждого этажа.

- Систем обнаружения пожара. В местах общего пользования (холлы, коридоры) установлены дымовые пожарные извещатели предназначенные для обнаружения очагов возгораний, сопровождающихся появлением дыма.

Предусмотрена система оповещения о пожаре с использованием речевых оповещателей и световых указателей-табло «Выход». Табло установлены на путях эвакуации в коридоре и у выхода на лестничную клетку.

В коридорах квартир установлены тепловые пожарные извещатели, предназначенные для обнаружения очагов возгораний, сопровождающихся повышения температуры.

В помещениях квартир, установлены автономные дымовые пожарные извещатели, которые предназначены для обнаружения очагов возгораний в данном помещении, сопровождающихся появлением дыма.

В каждую квартиру, на каждую комнату (кроме ванной и туалета) выдается автономный пожарный извещатель.

В межквартирном коридоре и в прихожей каждой квартиры установлен ручной пожарный извещатель.

Запрещается демонтаж пожарных извещателей в жилых помещениях. В случае необходимости собственник квартиры с привлечением специализированной организации осуществляет замену источника питания в извещателе или самого извещателя.

Пользоваться кнопками следует только в случаях пожарной опасности.

- Системы автоматического удаления дыма (противодымная защита). Для удаления продуктов горения в коридорах используются система вытяжной противодымной вентиляции. Система противодымной защиты здания обеспечивает защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара.

- Комплекс систем пожарной безопасности объекта. Автоматически, при срабатывании датчиков пожарной сигнализации, установленных в лифтовых холлах и коридорах, и прихожих квартир или в ручном режиме - ручным извещателем, срабатывает:

  - система оповещения людей о пожаре;

  - открываются клапан дымоудаления на этаже (где произошел пожар) и включаются вентилятор для удаления дыма из коридора;

  - запускается вентилятор подпора воздуха в шахты лифтов;

  - лифты опускаются на первый этаж и открывают двери.

Жилой дом оборудован автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре. При срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации, сигнал передается на диспетчерский пульт в обслуживающую организацию.

Внимание:

- Не допускается снимать и переоборудовать систему пожарной сигнализации в квартирах, т.к. нарушается ее целостность, что влечет за собой нарушение работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации и нарушение требований пожарной безопасности;

- Запрещается загромождать коридоры, проходы, лестничные клетки, запасные выходы, являющиеся путями эвакуации при пожаре, и другие места общего пользования;

Повышающим безопасность при пожаре является аварийный выход на лоджию.